## Slide 1: Das Quadrokopter Projekt
Dionysios Satikidis,
Fakultät Informationstechnik,
Hochschulzentrum Esslingen
19. Januar 2011

## Slide 2: Einleitung
Historie
  2007: Fakultät Mechatronik baut Quadrokopter
    Wegen falscher Dimensionierung Probleme abzuheben
  2008: Bau des ersten Quadrokopters an der Fakultät IT
    Keine Studenten beteiligt, Modellbausatz, keine Eigenentwicklung
  2009: Start einer Eigenentwicklung
    Kooperation zwischen der Fakultät IT und Fakultät Mechatronik
  2010: Erster Flug mit eigener Hard- und Software
    Über 15 beteiligte Studenten der Fakultät IT
    Weitere Kooperation mit Fakultät Maschinenbau geplant
Beteiligte Personen der Fakultät IT
Prof. Dr. Friedrich
Peter Beltz
Dipl. Ing. Rafael Trybek
B. Eng. Dionysios Satikidis

## Slide 3: Projektüberblick
Quadrokopter
DOSEK
AUTOSAR
OSEK
Schedule Tables
Prioritäts-basiertes Scheduling
Kamera-Modul
Peripherie
IMU
Höhen-Sensor
GPS-Modul
Simulation
Hardware-in-the-loop
Physikalische Modellierung
Regelung
Optische Bewegungs-erkennung

## Slide 4: Der Quadrokopter
wikimedia.org
bosch.de
Was ist ein Quadrokopter?
  Vier starre Rotoren
  Navigation durch Schubvariation
  Elektronische Stabilisierung
Besonderheiten
  Sechs Freiheitsgrade
  Senkrechtstart und –landung
  Schwebeflug
  Kompakte Bauweise
  Nahezu keine Verschleißteile
Einsatzgebiete
  Vermessung, Observierung, Drohne
  Rettungseinsatz
  Forschung
kreisenundschweben.de
flickr.com
ihrehaustechnik.ch
flickr.com

## Slide 5: Grundlagen der Flugdynamik
Vorne
Rechts
Hinten
Links
w+Dw
w+Dw
w+Dw
w+Dw
Z-Achse
Throttle movement
w
w
w+Dw
w-Dw
F
Y-Achse
Roll movement
w
w
w+Dw
w-Dw
Q
X-Achse
Pitch movement
w+Dw
w-Dw
w+Dw
w-Dw
Y
Yaw movement
Orthogonale Richtung
  Alle Motoren gleichzeitig
  Landung, Start, Schwebeflug
Links, Rechts Bewegung
  Gegenübergesetzte Motoren
  Winkel und X, Y Bewegung
Selbstrotation
  Paarweise Schubvarianz
  Gesamtschub ist Schwebeflug

## Slide 6: Technische Realisierung
Zentrale Steuereinheit (Flight Control)
  Microcontroller für Regelung
  Kommunikationsschnittstellen
  Inertial Mesurement Unit (IMU)
  Eigenbau der HSE
Motoren und Motorregler (Brushless)
  Nahezu verschleißfrei, hohe Drehzahlen
  Synchrones Drehfeld der Motoren
  wird elektronisch geregelt
  Gekauft
Fernsteuerung und Empfänger
  8-Kanal Sender
  Konfigurierbar
  Gekauft
Motor
Flight Control
Brushless Control
Brushless Control
Brushless Control
Brushless Control
Motor
Motor
Motor
Basis Station
Fernsteuerung

## Slide 7: Zentrale Steuereinheit (Flight Control)
Microcontroller
  16 bit Dualcore Prozessor
  Einsatzgebiet: Industrial, Automotive
MEMS-Sensoren
  Detektion von Beschleunigungen
    in X, Y und Z Richtung
    in Rotationsrichtung Y, Q und F
Kommunikationsschnittstellen
  ZigBee Drahtloskommunikation
    Datenanalyse, Parametrisierung
  IIC Kommunikation
    Motorregler, Höhensensor
  SCI Kommunikation
    GPS, Hardware-in-the-Loop
  BDM Schnittstelle für Programmierung
Z
X
Y
F
Q
Y
..
..
..
..
..
..

## Slide 8: Motoren und Motorregler (Brushless)
Motoren und Motorregler
  Mit Abstand den höchsten Energieverbrauch
    Begrenzen Flugdauer auf ca. 20 min (3300 mAh Akku)
  Sehr schnelles erreichen der Sollgröße (0.5 ms)
    Ermöglichen elektronische Stabilisierung
  Regler können Drehzahl nicht ermitteln
    Regelung wird nur mit IMU realisiert
  Traglast ist abhängig von Motoren und Rotoren
    Aktuelle Konfiguration trägt zusätzlich maximal ca. 750g
  Ausbau möglich durch Hexa- oder Oktokopter
    Maximale Traglast wäre beim Oktokopter ca. 2 kg
    Flugdauer würde sich halbieren
mikrokopter.de

## Slide 9: Simulation und Regelung
Task
  Simuliert die Fernbedienung
    3D-Mouse, Flugmanöver
Regler
  PID-Kaskadenregler
    Jeder Winkel wird mit einem
    PID-Regler geregelt (SISO)
Regelstrecke
  Physikalisches Modell
  Motoren sind PT1 glieder
    Individualverstärkung
Sensoren
  Rausch- und Offsetsimulation
Regler
Regelstrecke
Sensoren
PID-Kaskadenregler
HPF
LPF
Mischer
[M1 M2 M3 M4]
F
Q
Y
.
[ T
]
[
F‘
Q‘
Y‘
X‘
..
Y‘
..
..
..
..
Z‘
..
]
F
Q
Y
X
..
Y
..
..
..
..
Z
..
[
]
Task
Störungen
F
Q
Y
X
..
Y
..
..
..
..
Z
..
[
]

## Slide 10: Positionsgenauigkeit (1/2)
Aktueller Stand der Entwicklung
  Genauigkeit des Fluges hängt von Piloten ab
    Keine Sensoren die absolute Position bestimmen
Zukünftige Projekte in diesem Gebiet
  GPS-Modul
    Soll beim Outdoor-Flug Wegpunkt-Navigation ermöglichen
  Optische Bewegungserkennung mit On-Board Kamera
    Soll Drift der IMU-Sensoren beheben ohne Flexibilität einzuschränken
Motion Tracking System
Off-Board
Kamera
Motion Tracking System
On-Board Kamera

## Slide 11: Positionsgenauigkeit (2/2)
fling.seas.upenn.edu

## Slide 12: Zusammenfassung und Ausblick
Stärken des Projektes
  Faszination des Fliegens
    Zunehmende anzahl an interessierten Studenten
    Interdisziplinare Herausforderung
    Didaktisch wertvoll
Zukunft des Projektes
  Projekt lebt durch Weiterentwicklung
    Interesse der Studenten muss bewahrt werden
    Kontakte zur Industrie oder Sponsoren erhöhen Attraktivität
  Sponsoren Profitieren, Projekt Profitiert
    Früher Kontakt zu beteiligten Studenten
    Vermittlung von Know-How
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

## Slide 13
Haben Sie Fragen?